## Slide 1: 相互相関関数
cross-correlation function

## Slide 2: 相互相関関数とは
・２つの信号の関係を時間差でみる．
・２つの信号の類似性を確認できる．
・信号の関係（時間差）が確認出来る
離散系の定義式
相互相関のグラフは．．．
横軸を時間差と見て，
2つの信号の最も関係が
大きいところでピークが最大となる
こういう風にデータの数に合わせて表現することもある
相互相関係数の式は特に断りの無い限りこれを表す

## Slide 3: ２つの信号の時間ずれの内積
２つの信号を時間ごとにずらした内積に相当
（時間（データ）を一つずつずらし，そのときのＮ個のデータ（ベクトル）の内積を計算しプロットするのと同じ）
２つの信号の最も似ている所でピークをとる

## Slide 4: 相関関数の計算では
実際にはこの部分のデータは無いのでこの部分は０と仮定して計算する
０なのでこの部分は予め計算しないようにしても良い．
（先ほどのデータの数に合わせる式のように）
通常データは有限個！
＊ただし，続くデータが分かっている場合などは，
前の部分のデータを続けることもある（巡回）
この範囲の内積を
計算するとき

## Slide 5: 相互相関関数の計算例
データy
ずれなし
１つずれ
２つずれ
３つずれ
データx

## Slide 6: たとえば 相互相関関数の例
未知のシステム
y
①ある信号系列xが次々に入っていく
②ある影響を受ける
③yとして出力された
①が③になってしまった．でも実際にどのような影響を受けたのだろう？
x
おーい
・・・・おーい
相互相関を計算すると
ある影響が分かる

## Slide 7: 相互相関関数の例
１５サンプル目で
ピークがある．
このシステムは
出力が入力より１５サンプル遅れることが分かる
例えば
8[kHz]でサンプリングした
データなら125[μs]×15で
1．875[ms]の遅れが
生じていることが分かる
ここでの例は入力と出力のデータがほぼ同じ形をしており，データ数も少ないので，
相関係数を計算するまでもなく見た目で分かるが，実際には雑音などの影響も含まれ判断しづらいことも多い