## Slide 1: ＦＦＴによる相関関数の計算
・相関関数を直接計算すると非常に演算量がかかる（2重ループ：N2）
・ウィナー・ヒンチンの定理を利用する
ＦＦＴを利用することで演算量は
DFT（通常計算と同じN2）→FFT（Nlog2N）
となる．

## Slide 2: 復習： ＤＦＴ（ＦＦＴ）は周期信号を対象
DFTは周期信号を対象とする変換だった
時間
振幅
0
N-1
利用するデータＮ個
繰り返し
2
1
0
1

## Slide 3: 復習： 巡回型自己相関関数の例
巡回の場合
元データ
ずれなし
１つずれ
２つずれ
３つずれ
mシフトずれた分は巡回して後ろへ
巡回したデータを表す記号
課題2-1-1

## Slide 4: 復習： 非巡回型自己相関関数の例
非巡回の場合
元データ
ずれなし
１つずれ
２つずれ
３つずれ
巡回していないとき，ずれたデータは０
課題2-1-1

## Slide 5: ウィナー・ヒンチンの定理を使う
ただしこのまま何も考えずに処理すると，巡回自己相関関数となることもあるので注意．
DFTの処理をFFTに変更すれば計算量の軽減に！
今回この関係を利用する
パワースペクトルをIDFTすれば自己相関関数が出てくる

## Slide 6: データ４点個を4点FFTで計算すると （巡回自己相関関数に対応する）
元データの数
元データ4個
パワースペクトル
巡回自己相関関数と同じ結果
FFTを利用して４点のデータを，そのまま計算すると
データの巡回を想定しているならならこれで良い
ＩＦＦＴ計算では1/4されていることに注意
課題2-1-1

## Slide 7: データ4個を８点FFTで計算すると （非巡回自己相関関数に対応）
４点しか無いデータに0を付加して拡大し計算
元データ4個
パワースペクトル
非巡回自己相関関数の結果
（通常計算した場合と同じ）
データの巡回の影響がない程度に0を付加（データを長くする）
0を付加する数は？
自己相関関数Rxx(m)の
時間ずれ（シフト量）mは
最大値以上にすればよい
（例）m=0～3までを得たいなら
3個以上の0を付加してＦＦＴする．
＊但しＦＦＴなので2のべき乗点とする
元データの数
ＩＦＦＴ計算では1/8されていることに注意
課題2-1-1＆ 2-1-2

## Slide 8: 計算処理の流れまとめ
データN個がある
それぞれの値を
M：FFTの点数
N：データ数
m:シフト量（時間差）
とすると，関係は
M≧N+m
として与えてやればよい
m個の0を付加（時間ずれ分を考慮）
M点FFTを行う
パワースペクトルを計算
M点IFFTを行う
m個の自己相関関数
巡回の場合：
M=Nで計算が可能
非巡回の場合：
通常はシフト量mを0～N-1
とするので8点FFTの例のようにM=2Nとして計算する
と簡単である

## Slide 9: ＦＦＴによる 自己相関関数の計算をもう一度
自己相関関数では
パワースペクトルは
実は複素共役との積
*は複素共役

## Slide 10: ＦＦＴによる相互相関関数の計算
相互相関関数の計算式
相互相関関数では
とする．
＊処理自体は自己相関関数と同じ

## Slide 11: 計算処理の流れ
データx
それぞれの値を
M：FFTの点数
N：データ数（x,fとも同じとする）
m:シフト量（時間差）
とすると，関係は
M>=N+m
m個の0を付加
M点FFTを行う
M点IFFTを行う
m個の相互相関関数
データy
m個の0を付加
M点FFTを行う
複素共役
積

## Slide 12: 参考：復習 グラフ表示時のテクニック
通常，相関関数を非巡回で算出すると
このように，データ数Ｎで割るために，右に行くほど振幅が小さくなる
こうならないようにするためには．．．．．

## Slide 13: 参考：復習 対象とするデータ数の変更
巡回でデータを0としたものはカウントしない
自己相関関数では
相互相関関数では
データを0としたところは計算もする必要はない（計算範囲）

## Slide 14: 参考： グラフ表示してみると
実際に利用したデータ数で割ると
右に行っても振幅は小さくならないのでわかりやすい．
（但し，後ろの方は利用データが少ない分，誤差も大きくなる）

## Slide 15: 参考： FIRフィルタの高速演算
相関関数と同様の方法で，FIRディジタルフィルタの高速演算が可能となる．
FIRフィルタ等の説明は後半で紹介するので，ここでは，このような方法もあると言うことを知ってもらう程度でよい．

## Slide 16: 参考： フィルタリング
フィルタ
入力信号
出力信号
時間領域
周波数領域
時間領域で表現すると
１サンプルの入力ごとに
i回の積和演算が必要
i:フィルタ係数の数
n:時刻
周波数領域で表現すると
積のみの表現となる

## Slide 17: 参考： ＦＦＴによる畳み込みの計算
相互相関関数の計算式
相互相関関数では
とする．

## Slide 18: 参考： 計算処理の流れ
入力x:N個
それぞれの値を
N：入力データ数
i:フィルタの係数データ数
M：FFTの点数
とすると，
非巡回畳み込みの関係は
M>=N-1+i
のとき
M-N個の0を付加
M点FFTを行う
M点IFFTを行う
出力y
フィルタh：i個
M-i個の0を付加
M点FFTを行う
積