## Slide 1: ＦＦＴプログラムヒント集
なるべく自分で考えましょう
（あくまで例です．丸ごとコピーしないように）

## Slide 2: ＦＦＴプログラムの例
動作などをなるべく自分で考えながら，追ってみてほしい．
あくまで参考であり，人によっては，違う方法でプログラミングしているかもしれない．

## Slide 3: 例えばプログラム ビットリバーサル
/////////////////////////////////////////////////////
// bitリバーサル ビット演算
/////////////////////////////////////////////////////
void bit_r(int *bit, int N, int r)
{
int i,j;
for(i=0;i<N;i++){ // iは入力x_iの通常の順番
bit[i]=0;
for(j=0;j<r;j++){
bit[i]+= ((i >> j ) & 1) << ( );// iをj個右シフトし，
//そのLSBをMSBから詰めていく
}
}
}
/////////////////////////////////////////////////////
// bitリバーサル ビット演算なし
/////////////////////////////////////////////////////
void bit_r(int *bit, int N, int r)
{
int i,j,r_big=1;
bit[0]=0;
for(i=0;i<r;i++){
for(j=0;j<r_big;j++) bit[ ] = bit[ j ] + N / (2 * r_big);
r_big*=2;
}
}
最終的には
bitという配列の中身に，入れ替わった順番値が入っている

## Slide 4: ④ビットリバーサルの通りにデータ入れ替え
for(i=0;i<N;i++)
｛
buff[bit_r[i]] = xn[i];
｝
N個のデータをビットリバーサル順に入れ替える(特に説明はいらないと思うが)
入れ替える順番は既に求めているので，
xnという入力データ配列に対し，
Buffという並び替えた新たな配列を与えるとすると
となる

## Slide 5: ⑤バタフライ演算（ヒント） （あくまで例，自分なりの方法があればそちらを活用する）
バタフライ演算自体は簡単な計算だが，与える変数を考えるのが難しい
for(i= ;i< ;i++){// ?回繰り返し
for(j = ; j < ; j++){//??回繰り返し ヒント：変数①まで変化
for(k = ; k < ; k++){//???回繰り返し ヒント：変数②まで変化
in1 = ;//バタ上段の入力順番 ヒント：変数①とｊとkなどによる組み合わせ
in2 = ;//バタ下段の入力順番 ヒント：in1と変数①の組み合わせ
nk = ;//回転子の番号 ヒント：jと変数②の組み合わせ
dummy = ある関数(in[ ], wnk[ ]);//重みWnk
in[ ] = ある関数(in[ ], dummy);//バタ演算の下段出力
in[ ] = ある関数(in[ ], dummy); //バタ演算の上段出力
}
}
ある変数①の更新 ヒント：○～N/2まで増加する（1ずつではない）
ある変数②の更新 ヒント：N/2～○まで減少する（1ずつではない）
}
?回
繰り返し
??+???回
この部分は常に
一定回数の繰り返し

## Slide 6: バタフライ演算（大ヒント）
/////////////////////////////////////////////////////
// 例えばプログラム：FFT(IFFT)
/////////////////////////////////////////////////////
void fft(comp *in, comp *wnk, int N, int r)
{
int r_big=1, r_sma=N/2; //初期値を与えておく
int i, j, k, in1, in2, nk;
comp dummy;
for(i=0;i<r;i++){// ビット回繰り返し（段数回）
for(j = 0; j < r_big; j++){//繰り返しが段々増える
for(k = 0; k < r_sma; k++){//繰り返しが段々減る：(j+k)の合計=N/2回の繰り返し
in1 = r_big * 2 * k + j; //バタ上段の入力順番
in2 = in1 + r_big; //バタ下段の入力順番
nk = j * r_sma; //回転子の番号
dummy = comp_mult(in[ ], wnk[ ]);//バタ入力下段×重みWnk
in[in2] = comp_subt(in[ ], dummy);//バタ演算の下段出力(そのまま次段の入力)
in[in1] = comp_add(in[ ], dummy); //バタ演算の上段出力(そのまま次段の入力)
}
}
r_big *= 2; // 2^i :1,2,4...N/2まで増加
r_sma /= 2; // 2^(r-1-i):N/2...4.2.1まで減少
}
}
r回
繰り返し
N/2回
繰り返し
ここで使ってるcomp型は，自分で作成した複素数の構造体のこと
みなさんはDFTの時に作っているものでかまいません